## Slide 1
Álgebra Booleana: Formas Normales y Simplificación
Fundamentos teóricos, métodos de construcción sistemática y aplicaciones prácticas en el diseño avanzado de circuitos digitales.

## Slide 2
Un recorrido estructurado para dominar el modelado de funciones lógicas.
Formas Canónicas
Definición y principios teóricos de la FND y FNC en el álgebra booleana.
Construcción
Metodología paso a paso para derivar expresiones a partir de tablas de verdad.
Simplificación
Base matemática para la posterior optimización de circuitos lógicos.
Ejercicios
Desarrollo de casos prácticos y trabajo independiente guiado.
Contenido de la Sesión

## Slide 3
Son métodos matemáticos estandarizados que permiten expresar cualquier función lógica de manera estructurada. En una forma "canónica", cada término de la expresión debe contener todas las variables del sistema, ya sea en su forma directa o negada.
Forma Normal Disyuntiva (FND)
Conocida comúnmente como "Suma de Productos" (SOP por sus siglas en inglés). Se enfoca en las combinaciones de entrada que hacen que la función sea verdadera (salida 1). Utiliza Minitérminos.
Forma Normal Conjuntiva (FNC)
Conocida como "Producto de Sumas" (POS por sus siglas en inglés). Se enfoca en las combinaciones de entrada que hacen que la función sea falsa (salida 0). Utiliza Maxitérminos.
¿Qué son las Formas Normales Canónicas?

## Slide 4
Sistematización del Diseño Permiten trasladar directamente los requerimientos del sistema (plasmados en una tabla de verdad) a una ecuación algebraica sin necesidad de intuición o adivinanzas.
Base para la Optimización Son el punto de partida matemático estricto para aplicar técnicas de reducción como los Mapas de Karnaugh o el Algoritmo computacional de Quine-McCluskey.
Implementación Directa en Hardware Su estructura de dos niveles (AND-OR para FND, OR-AND para FNC) facilita enormemente la programación de dispositivos lógicos como FPGAs o CPLDs.
¿Por qué son fundamentales en el Diseño Digital?

## Slide 5
Minitérminos (Suma de Productos)
Un minitérmino es un producto lógico (AND) que contiene todas las variables de la función, afirmadas o negadas. Un minitérmino evalúa a 1 para una única combinación de entradas.
La FND organiza la función lógica como una suma lógica (OR) de todos los minitérminos que producen un 1 en la tabla de verdad.
Donde mi representa los minitérminos activos.
Regla Fundamental:
En un minitérmino, si la variable de entrada vale 1, se escribe directa (Ej: A). Si vale 0, se escribe negada (Ej: A').
Forma Normal Disyuntiva (FND) - Teoría

## Slide 6
Paso 1: Construir la Tabla de Verdad Define todas las combinaciones posibles de entrada y el estado deseado de la salida (F) para cada una.
Paso 2: Identificar Salidas Activas Localiza únicamente las filas donde la función tiene una salida verdadera (F = 1). Ignora los ceros.
Paso 3: Construir el Minitérmino (Producto) Para cada fila seleccionada, forma una compuerta AND multiplicando las variables. Si la variable es 0, colócala negada. Si es 1, colócala directa.
Paso 4: Suma Lógica Une todos los minitérminos resultantes utilizando compuertas OR (signo +). El resultado es la función en FND.
Pasos para construir la FND

## Slide 7
A | B | F (Salida) | Minitérmino generado
0 | 0 | 0 | -
0 | 1 | 1 | A' B
1 | 0 | 1 | A B'
1 | 1 | 0 | -
Análisis del Resultado
Al observar la tabla, la salida es 1 en la segunda y tercera fila.
Finalmente, unimos mediante una suma lógica (OR):
•
Fila 2: A=0, B=1 → Minitérmino: A'B
•
Fila 3: A=1, B=0 → Minitérmino: AB'
Ejemplo de Construcción FND (Compuerta XOR)

## Slide 8
Maxitérminos (Producto de Sumas)
Un maxitérmino es una suma lógica (OR) que contiene todas las variables de la función. Un maxitérmino evalúa a 0 para una única combinación de entradas.
A diferencia de la FND, la FNC organiza la función lógica como un producto lógico (AND) de todos los maxitérminos que producen un 0 en la tabla de verdad.
Donde Mi representa los maxitérminos activos.
Lógica Inversa (Dualidad):
En un maxitérmino, si la variable de entrada vale 0, se escribe directa (Ej: A). Si vale 1, se escribe negada (Ej: A'). Es exactamente lo opuesto a la FND.
Forma Normal Conjuntiva (FNC) - Teoría

## Slide 9
Paso 1: Construir la Tabla de Verdad Exactamente igual que en el método anterior.
Paso 2: Identificar Salidas en Cero Localiza únicamente las filas donde la función tiene una salida falsa (F = 0). Ignora los unos.
Paso 3: Construir el Maxitérmino (Suma) Para cada fila, forma una compuerta OR sumando las variables. Recuerda la dualidad: Si la variable es 1, va negada. Si es 0, va directa.
Paso 4: Multiplicación Lógica Une todos los maxitérminos resultantes utilizando compuertas AND (paréntesis/signo de multiplicación).
Pasos para construir la FNC

## Slide 10
A | B | F (Salida) | Maxitérmino generado
0 | 0 | 0 | (A + B)
0 | 1 | 1 | -
1 | 0 | 1 | -
1 | 1 | 0 | (A' + B')
Análisis del Resultado
En este caso nos enfocamos donde la salida es 0 (primera y cuarta fila).
Finalmente, unimos mediante un producto lógico (AND):
•
Fila 1: A=0, B=0 → Maxitérmino: (A+B)
•
Fila 4: A=1, B=1 → Maxitérmino: (A'+B')
Ejemplo de Construcción FNC (Compuerta XOR)

## Slide 11
Dada la siguiente tabla de verdad de 3 variables, derive tanto la ecuación en FND como en FNC.
Pista: Debes encontrar 4 minitérminos para la FND y 4 maxitérminos para la FNC.
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Actividad: Construcción de Formas Normales

## Slide 12
1. Forma Normal Disyuntiva (FND)
Se identifican las filas donde la salida F = 1:
Sumamos los productos obtenidos (Minitérminos):
2. Forma Normal Conjuntiva (FNC)
Se identifican las filas donde la salida F = 0:
Multiplicamos las sumas obtenidas (Maxitérminos):
•
(0,0,1) →
•
(0,1,0) →
•
(1,0,0) →
•
(1,1,1) →
•
(0,0,0) →
•
(0,1,1) →
•
(1,0,1) →
•
(1,1,0) →
Solución: Construcción de FND y FNC

## Slide 13
Simplificar la siguiente expresión lógica utilizando los postulados y teoremas:
Paso 1: Expandir aplicando la ley distributiva
Paso 2: Simplificar usando la ley de Idempotencia ( )
Paso 3: Aplicar la ley de Absorción ( )
Ejemplo de Simplificación Paso a Paso (I)

## Slide 14
Objetivo del ejercicio: Aplicar las leyes del complemento, idempotencia, distributiva y absorción para reducir las funciones a su mínima expresión.
Ejercicio 1:
Reduce la siguiente suma de productos:
Pista: Recuerda qué sucede cuando multiplicas una variable por su complemento.
Ejercicio 2:
Reduce este producto de sumas mixto:
Pista: Multiplica los paréntesis primero, o usa el teorema de simplificación correspondiente.
Actividad Práctica en Clase (Simplificación)

## Slide 15
A partir de la siguiente topología de un circuito lógico digital:
Actividades a realizar:
1.
Determina la función booleana que representa matemáticamente este circuito.
2.
Construye la tabla de verdad completa analizando todas las combinaciones.
3.
Simplifica la expresión resultante utilizando las Leyes de De Morgan.
4.
Describe verbalmente (lenguaje natural) bajo qué condiciones se activa la salida S.
•
El circuito posee tres entradas denominadas: A, B, y C.
•
Las señales A y B ingresan juntas a una compuerta AND.
•
La salida de dicha compuerta AND se combina con la entrada C mediante una compuerta OR.
•
Finalmente, la señal resultante pasa por una compuerta NOT (inversor) para producir la salida S.
Estudio de Caso 1: Del Circuito a la Lógica

## Slide 16
1. Función Lógica del Circuito
2. Tabla de Verdad (Paso a paso)
Primero, hay un AND entre A y B:
Luego, D se combina en un OR con C:
Finalmente, todo pasa por una NOT (inversión total):
A | B | C | A·B | (A·B)+C | S (Salida)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Solución Caso 1: Función y Tabla de Verdad

## Slide 17
A partir de la siguiente descripción, realice el análisis completo:
Pasos a realizar:
1.
Determina la función lógica que representa el circuito.
2.
Construye la tabla de verdad completa (recuerda cómo opera un XOR).
3.
Extrae la Forma Normal Disyuntiva (FND) directamente de los resultados de la tabla.
•
El sistema cuenta con tres entradas: A, B, y C.
•
Las entradas A y B se conectan directamente a una compuerta XOR (OR Exclusiva).
•
El resultado de esta compuerta XOR se conecta a una compuerta AND, junto con la entrada C.
•
La salida final de este circuito se denomina F.
Ejercicio 1: Circuito con Compuerta XOR

## Slide 18
1. Función Lógica
2. Tabla de Verdad
3. Extracción de la FND
Buscamos las filas donde F = 1:
Ecuación final en Suma de Productos:
A | B | C | A ⊕ B | F (Salida)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
Fila 4: (A=0, B=1, C=1) Genera el minitérmino:
Fila 6: (A=1, B=0, C=1) Genera el minitérmino:
Solución Ejercicio 1

## Slide 19
A partir de la siguiente descripción de un circuito:
Actividades a desarrollar:
1.
Dibuja el circuito lógico utilizando las compuertas correspondientes (Actividad en cuaderno).
2.
Escribe la función booleana lógica del circuito.
3.
Construye la tabla de verdad completa para la función G.
4.
Determina la Forma Normal Conjuntiva (FNC) correspondiente a partir de las salidas donde G = 0.
•
Las entradas son X, Y, y Z.
•
X y Y se conectan a una compuerta AND.
•
El resultado del AND se conecta a una compuerta OR junto con Z.
•
La salida de la compuerta OR pasa por una compuerta NOT.
•
La salida final del circuito se llama G.
Ejercicio 2: Circuito NOR Equivalente

## Slide 20
1. Función Lógica
2. Tabla de Verdad
3. Forma Normal Conjuntiva (FNC)
Buscamos las filas donde G = 0 y construimos Sumas (Maxitérminos), recordando invertir el valor lógico (0=Directa, 1=Negada):
Multiplicamos todo para obtener la FNC:
X | Y | Z | XY | (XY)+Z | G
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Fila 2 (0,0,1) →
Fila 4 (0,1,1) →
Fila 6 (1,0,1) →
Fila 7 (1,1,0) →
Fila 8 (1,1,1) →
Solución Ejercicio 2

## Slide 21
Trabajo Independiente
Consolidación de Conocimientos: Álgebra Booleana
Los siguientes ejercicios están diseñados para fortalecer tu capacidad de abstracción lógica, construcción de formas canónicas y simplificación algebraica. Debes documentar el paso a paso de cada solución.

## Slide 22
Dada la siguiente tabla de verdad que modela un sistema de control de calidad (Z) basado en tres sensores (P, Q, R):
P | Q | R | Z
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Entregables:
Paso 1: Escribe explícitamente los minitérminos generados por las filas donde la salida es 1.
Paso 2: Presenta la ecuación final en Forma Normal Disyuntiva (Suma de Productos).
Paso 3: Escribe explícitamente los maxitérminos generados por las filas donde la salida es 0.
Paso 4: Presenta la ecuación final en Forma Normal Conjuntiva (Producto de Sumas).
Reto 1: Construcción Canónica Múltiple

## Slide 23
Aplica los postulados y teoremas del álgebra de Boole para llevar cada función a su expresión más reducida posible. Justifica qué teorema aplicas en cada paso.
Reto 2: Gimnasio de Simplificación Algebraica

## Slide 24
Se te ha entregado un dispositivo de hardware en "caja negra" pero tienes los planos lógicos textuales. La descripción topológica es la siguiente:
"El sistema tiene tres pines de entrada (A, B, C). Las señales A y B se procesan primero a través de una compuerta lógica OR. La salida resultante de esta operación se enruta hacia una compuerta AND. El segundo pin de entrada para esta compuerta AND proviene de la señal C, la cual ha sido invertida (NOT) previamente. El resultado del AND es la salida final W."
Tu misión como analista:
1. Extrae la función booleana exacta W(A,B,C).
2. Construye la Tabla de Verdad evaluando la ecuación paso a paso.
3. Escribe la FND derivada directamente de tu tabla.
4. (Opcional) Dibuja el esquemático del circuito en tu cuaderno.
Reto 3: Ingeniería Inversa Lógica

## Slide 25
Debes diseñar la lógica para la alarma (A) de un cuarto de servidores. Existen tres sensores digitales:
•
T: Sensor de Temperatura (1 = Alta, 0 = Normal)
•
H: Sensor de Humo (1 = Detectado, 0 = Limpio)
•
M: Interruptor Manual (1 = Activado, 0 = Reposo)
Flujo de Diseño:
1. Tabla de Verdad: Llena la tabla traduciendo las reglas del texto a ceros y unos.
2. FND Canónica: Extrae la ecuación en suma de productos (obtendrás 5 minitérminos).
3. Simplificación: Usa álgebra para reducir la ecuación. Deberías llegar a una expresión muy lógica e intuitiva acorde a la lectura.
Reto 4: Diseño de Sistema Real (Problema Aplicado)