## Slide 1
Contenido
Representar funciones en su forma canónica (SOP/POS).
Construir mapas de Karnaugh de 2 y 3 variables.
Agrupar términos adyacentes para reducir la expresión.
Interpretar la función mínima resultante.

## Slide 2
¿Qué es un Mapa de Karnaugh (K-map)?
El Mapa de Karnaugh es una herramienta visual que permite simplificar expresiones booleanas al representar la tabla de verdad en una cuadrícula especial.
Características:
•
Cada celda representa una combinación de variables (minitérmino).
•
Se colocan los unos (1) de la función.
•
Se agrupan en potencias de 2 (1, 2, 4, 8...). Esta agrupación es el núcleo físico de la reducción algebraica.
Mintérmino:
Un minitérmino es una expresión lógica que representa una única combinación de valores de entrada para la cual la salida de una función es igual a 1. Consiste en el producto (AND) de todas las variables, directas o negadas.

## Slide 3
Simplificación con K-Map
La función mínima es la forma lógica más sencilla posible que produce la misma salida que la función original. No se altera el comportamiento, solo la estructura interna.
Esto implica:
Menor número de compuertas lógicas al implementarlo en hardware.
Ahorro de recursos físicos y consumo energético (menos componentes consumiendo corriente).
Mejor rendimiento en tiempo de respuesta y velocidad (menor retardo de propagación de la señal).
Facilita la interpretación, documentación y mantenimiento de sistemas digitales.

## Slide 4
Ejemplo comparativo:
Función original (FND):
Función mínima (con K-Map):
Se reduce de 4 minitérminos a 2 términos más simples.

## Slide 5
¿Por qué son importantes?
El mapa de Karnaugh (K-Map) es una herramienta que permite visualizar patrones y agrupar combinaciones binarias que producen una salida de 1, con el fin de simplificar funciones booleanas.
Para 2 variables (A y B), hay 4 combinaciones posibles, por lo tanto, el K-Map tendrá 4 celdas.
Las filas y columnas se ordenan de forma que solo cambie una variable a la vez entre celdas adyacentes. Esto es lo que permite que el patrón visual corresponda a una reducción algebraica válida.

## Slide 6
Construcción del Mapa de Karnaugh de 2 Variables
El mapa de Karnaugh (K-Map) es una herramienta que permite visualizar patrones y agrupar combinaciones binarias que producen una salida de 1, con el fin de simplificar funciones booleanas.
Para 2 variables (A y B), hay 4 combinaciones posibles, por lo tanto, el K-Map tendrá 4 celdas.
El orden Gray code se usa para que entre dos columnas (o filas) adyacentes solo cambie una variable, lo cual es fundamental para poder hacer agrupaciones válidas.
A \ B | 0 | 1
0 | m₀ | m₁
1 | m₂ | m₃

## Slide 7
Ejemplo 1:
Si una función f(A,B) tiene valor 1 para las combinaciones:
A=0, B=1 → mintermino m₁
A=1, B=0 → mintermino m₂
A \ B | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Análisis: Como los unos están en diagonal, no se pueden agrupar (cambian ambas variables simultáneamente). La función no se puede simplificar más.

## Slide 8
Ejemplo 2:
Tabla de verdad:
Mapa:
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A \ B | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
Al agrupar horizontalmente, vemos que dentro del grupo la variable A se mantiene en 0, mientras que la B cambia de 0 a 1 (se elimina).
Función SOP: f = A'

## Slide 9
Construcción del Mapa de Karnaugh de 3 Variables
Para una función de 3 variables (A, B, C), existen 8 combinaciones posibles.
El mapa de Karnaugh tendrá 2 filas (A) y 4 columnas (BC).
Las columnas se ordenan como: 00, 01, 11, 10 (Gray code para mantener adyacencia lógica).
Se usan 8 combinaciones → 8 celdas (2 filas por A, 4 columnas por BC).
A \ BC | 00 | 01 | 11 | 10
0 | m₀ | m₁ | m₃ | m₂
1 | m₄ | m₅ | m₇ | m₆
m₀
m₁
m₃
m₂
m₄
m₅
m₇
m₆

## Slide 10
Solución al Ejemplo de 3 Variables:
Ejemplo planteado: f(A,B,C) = 1 en m₁, m₂, m₃, m₅
Proceso de Agrupación:
A \ BC | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
•
Grupo 1 (Rojo): m₃ y m₂ están en la fila A=0. BC pasa de 11 a 10 (C cambia, B se mantiene en 1). → Término:
•
Grupo 2 (Azul): m₁ y m₅ están en la columna BC=01. La fila pasa de A=0 a A=1 (A cambia y se elimina). → Término:
Nota: m₁ y m₃ también son adyacentes, pero ya están cubiertos por los otros grupos. Hacer un grupo extra ahí generaría redundancia.

## Slide 11
Caso Práctico: Alarma contra incendios
Una empresa desea diseñar un sistema de alarma contra incendios que se active en función de tres sensores:
•
A: Activación manual del sistema (1 = presionado).
•
B: Detección de humo (1 = hay humo).
•
C: Detección de temperatura alta (1 = temperatura elevada).
Se dispone de la siguiente tabla de verdad, donde la salida Z indica si la alarma debe activarse (1) o no (0).
A | B | C | Z
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 12
Resolución: Mapa de Karnaugh de la Alarma
1. Construcción y Agrupación:
2. Función Lógica Mínima:
3. Conclusión Lógica:
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
•
Grupo Azul (4 celdas): Abarca toda la fila A=1. Las variables B y C cambian, por lo que se eliminan. Queda: A.
•
Grupo Rojo (2 celdas): Abarca la columna BC=11. La variable A cambia de 0 a 1, se elimina. Queda: BC.
La alarma se activará si se presiona el botón manual ( ) O si detecta humo y alta temperatura simultáneamente ( ).

## Slide 13
Forma POS (Producto de Sumas)
Hasta ahora hemos agrupado 1's usando la Forma Normal Disyuntiva (SOP). ¿Qué pasa si la función tiene más ceros que unos? Utilizamos la Forma Normal Conjuntiva (FNC o POS).
Principios del POS:
•
Se construye agrupando las celdas donde la función es 0 (Falsa).
•
Cada grupo de ceros genera un término de suma (OR).
•
Luego se hace el producto (AND) entre todas las sumas encontradas.
Reglas Críticas para la Lectura:
¡Cuidado, la lógica se invierte respecto a SOP!
•
Si la variable del grupo constante es 1, se escribe negada (Ej: A').
•
Si la variable del grupo constante es 0, se escribe directa (Ej: A).

## Slide 14
POS con 2 variables (Ejemplo XOR)
A | B | f
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Maxitérminos (Agrupando 0's):
Función POS final:
•
Grupo 1: A=0, B=0 → Variables directas:
•
Grupo 2: A=1, B=1 → Variables negadas:
Dualidad: Esta función es equivalente a la forma SOP .

## Slide 15
Actividad en Clase: Análisis Dual
Dada la tabla:
A | B | C | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
Instrucciones para resolver:
Resolvamos esto en los cuadernos para comparar la reducción SOP vs POS.
•
SOP: Construir el K-Map volcando los unos y buscar grupos de 2.
•
POS: Volver a dibujar el mapa, pero agrupando los ceros (usa las reglas de lectura inversas).

## Slide 16
Resolución de la Actividad (SOP vs POS)
El POS requirió menos grupos porque había menos ceros que unos, resultando en una implementación de hardware más sencilla (menos compuertas).
SOP (Agrupando 1's):
POS (Agrupando 0's):
A\BC | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
A\BC | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 17
Diseño Lógico: Semáforo Peatonal
Una intersección está controlada por un sistema automático peatonal, que se activa según:
La salida Z indica si el semáforo peatonal debe activarse (Z = 1).
Actividad de Diseño:
•
A: Botón de cruce presionado (1 = sí, 0 = no).
•
B: Tráfico vehicular detectado (1 = hay carros, 0 = libre).
•
C: Es de noche (1 = sí, 0 = de día).
1.
Analiza la regla: "El peatón solo cruza si presionó el botón (A) Y no hay tráfico (B=0). Pero por seguridad, de noche (C=1) siempre que presionen el botón (A=1) se debe dar paso, haya o no tráfico".
2.
Llena la tabla de verdad basándote en esta lógica textual.
3.
Construye el mapa de Karnaugh y diseña la ecuación final para el sistema de control.

## Slide 18
Taller de Aplicación: Mapas de Karnaugh
Pon a prueba tus conocimientos sobre simplificación booleana resolviendo estos 3 escenarios prácticos.
Ejercicio 1
Dualidad: SOP vs POS
Ejercicio 2
Diseño de Hardware
Ejercicio 3
Grupos Redundantes

## Slide 19
Ejercicio 1: Análisis Dual (SOP y POS)
Dada una función lógica que se activa exclusivamente en los minitérminos: 1, 2, 3, 5 y 7.
Actividades a realizar:
mᵢ | A B C | F
0 | 0 0 0 | 0
1 | 0 0 1 | 1
2 | 0 1 0 | 1
3 | 0 1 1 | 1
4 | 1 0 0 | 0
5 | 1 0 1 | 1
6 | 1 1 0 | 0
7 | 1 1 1 | 1
1.
Construye la Tabla de Verdad de la función.
2.
Dibuja el K-Map y extrae la expresión mínima en Suma de Productos (SOP).
3.
Dibuja nuevamente el K-Map, agrupa los ceros y extrae la expresión mínima en Producto de Sumas (POS).
4.
Demuestra algebraicamente que ambas expresiones son equivalentes.

## Slide 20
Ejercicio 2: Diseño de Hardware Requerido
Diseña la lógica de control para un aire acondicionado inteligente (Salida Z = 1 enciende el motor). El sistema tiene 3 entradas:
Tarea: Traduce este texto a una tabla de verdad, aplícalo en un Mapa de Karnaugh y obtén la ecuación SOP simplificada.
•
T: Temperatura Alta (1 = Calor, 0 = Frío).
•
P: Sensor de Presencia (1 = Hay personas, 0 = Vacío).
•
E: Modo Eco activado (1 = Eco encendido, 0 = Eco apagado).
Reglas de Negocio (Requisitos):
El aire acondicionado debe encenderse si hace calor (T=1) Y hay personas en la sala (P=1). Sin embargo, si el "Modo Eco" está desactivado (E=0), el sistema ignorará el sensor de presencia y encenderá el aire siempre que haga calor (T=1), haya o no personas.

## Slide 21
Ejercicio 3: Optimización Visual (Grupos Redundantes)
Un ingeniero junior diseñó un circuito que produce la siguiente ecuación lógica (no optimizada):
La Trampa del K-Map:
Mapea estos 5 minitérminos en un Mapa de Karnaugh de 3 variables (X en las filas, YZ en las columnas). Intenta hacer los grupos más grandes posibles (de 2 o 4 celdas).
Pregunta clave a responder: ¿Es necesario hacer un grupo que enlace la celda 01 con la celda 11? ¿Qué sucede si haces un grupo "de más" que solo contiene unos que ya pertenecen a otros grupos?