## Slide 1
Diseño y Simplificación de Circuitos Combinacionales
Conceptos teóricos, metodologías de reducción (Mapas de Karnaugh) y desarrollo de casos prácticos aplicados.

## Slide 2
Contenido de la Sesión
Un recorrido estructurado desde los fundamentos lógicos hasta el diseño de un sistema automático de control.

## Slide 3
Repaso de Compuertas Lógicas Fundamentales

## Slide 4
1. Análisis del Enunciado Identificar claramente las variables de entrada del sistema y las condiciones específicas que deben cumplirse para que la salida sea activa (Estado lógico 1).
2. Definición de la Tabla de Verdad Mapear exhaustivamente todas las combinaciones posibles de entrada (Para n variables existen 2^n combinaciones) y asignar el valor de salida correspondiente a cada fila.
3. Obtención de la Función Lógica Extraer la ecuación algebraica en su forma canónica (Suma de Productos - SOP o Producto de Sumas - POS) y proceder con su simplificación mediante álgebra de Boole o Mapas de Karnaugh.
Metodología General de Diseño

## Slide 5
Mapeo de Minterminos
Minterminos (unos): m(0, 2, 8, 10, 5, 7, 13, 15)
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 1
Análisis y Simplificación
Agrupando los minterminos adyacentes obtenemos dos grupos principales de 4 celdas, los cuales permiten eliminar 2 variables cada uno:
■ Grupo Naranja: Comparte las características de que la variable B siempre es 0 (negada) y la variable D siempre es 0 (negada). Resultado: B'D'.
■ Grupo Azul: Comparte las características de que la variable B siempre es 1 y la variable D siempre es 1. Resultado: BD.
Función Simplificada Esperada:
Simplificación con Mapas de Karnaugh (4 Variables)

## Slide 6
Caso Práctico Integrado
Diseño paso a paso de un Sistema Lógico de Control de Ventiladores basado en Condiciones Múltiples de sensores ambientales.

## Slide 7
Variables del Sistema
Se diseña un sistema inteligente con 4 señales de entrada digitales y una única salida de activación:
Salida V: Sistema del ventilador (1 = Encendido)
Condiciones de Activación
Los ventiladores se encienden si se cumple ALGUNA de las siguientes lógicas independientes:
•
A: Sensor de temperatura alta (1 = Sí)
•
B: Sensor de humedad alta (1 = Sí)
•
C: Sensor de gases tóxicos (1 = Sí)
•
D: Sistema en modo automático (1 = Sí)
•
Bloque Térmico: Se activa si hay presencia simultánea de alta temperatura (A) y alta humedad (B).
•
Bloque de Emergencia: Se activa si el sistema detecta gases (C) mientras opera en modo automático (D).
•
Refuerzo Adicional: Se activa obligatoriamente si hay gases detectados (C) e intencionalmente el sistema NO está en modo automático (~D).
Especificaciones del Sistema de Ventilación

## Slide 8
Paso 1 y 2: Bloques
El bloque térmico (X1) requiere ambas condiciones ambientales:
El bloque de emergencia (X2) depende de los gases en modo auto:
Paso 3 y 4: Combinación
Unimos X1 y X2 (compuerta OR) generando X3:
El refuerzo manual (X4) actúa si hay gases y no hay modo auto:
Paso 5: Ecuación Final
La salida total es V = X3 + X4:
Álgebra Boole: C·D + C·D' = C(D+D') = C
Expresión Minimizada:
Desarrollo de Ecuaciones Lógicas

## Slide 9
Validación: La salida V se activa cuando C=1 (Gases) o cuando simultáneamente A=1 y B=1 (Térmico).
A | B | C | D | V (Salida)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
A | B | C | D | V (Salida)
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tabla de Verdad del Sistema Terminado

## Slide 10
AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 1 | 1
01 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | 0 | 1 | 1
Agrupaciones Posibles:
Función lógica mínima resultante:
•
1. Vertical en columna 11: Simplifica a C · D
•
2. Vertical en columna 10: Simplifica a C · D'
•
3. Horizontal en fila 11: Simplifica a A · B
Conclusión: Mapa de Karnaugh (Ventiladores)

## Slide 11
Se desea diseñar un sistema lógico que active una bomba de riego (R = 1) bajo las siguientes condiciones estipuladas:
S: Sensor de suelo | (1 = Seco)
D: Sensor de luz | (1 = Día)
B: Botón manual | (1 = Activado)
R: Bomba de Riego | (Salida)
Expresión Lógica Extraída:
Enunciado del Problema
•
El sensor de humedad del suelo indica que está seco (S = 1).
•
Y simultáneamente es de día (D = 1).
•
O el usuario activa manualmente el botón (B = 1) en cualquier momento.
Variables y Expresión
Ejemplo 2: Sistema de Riego Automático

## Slide 12
Observaciones Analíticas
Al evaluar las 8 combinaciones posibles (2^3), la tabla corrobora perfectamente la lógica del enunciado:
•
Siempre que el botón manual se activa (B = 1), la bomba enciende (R = 1) sin importar las condiciones ambientales (Filas sombreadas en azul).
•
Si el botón no se presiona (B = 0), la bomba solo enciende cuando la tierra está seca (S = 1) y es de día (D = 1) simultáneamente (Filas sombreadas en verde).
Tabla de Verdad (Sistema de Riego)

## Slide 13
Compuertas Necesarias
Para implementar R = (S · D) + B requerimos:
Pasos para Simular
Validación recomendada en plataformas como CircuitVerse:
•
1 compuerta AND para (S · D)
•
1 compuerta OR para sumar B
1.
Crear entradas para S, D, B con switches/pulsadores.
2.
Añadir las compuertas lógicas (AND, OR).
3.
Conectar la salida AND con S y D.
4.
Conectar salida de la AND a la OR, junto con la entrada B.
5.
Conectar un LED a la salida final R.
6.
Probar las 8 combinaciones y comparar rigurosamente con la tabla de verdad diseñada.
Diagrama Lógico y Validación
Validación en https://circuitverse.org/simulator

## Slide 14
En un edificio académico se desea diseñar un sistema lógico para controlar automáticamente la iluminación de un pasillo. La luz debe encenderse únicamente si el sistema general está habilitado y se cumple alguna condición válida de activación.
M | Movimiento detectado | (1 = Sí)
D | Sensor de luz ambiente | (1 = Sí)
S | Interruptor manual | (1 = Encendido)
H | Sistema habilitado | (1 = Sí)
L | Luz encendida | (Salida)
Enunciado
Tabla de Variables
Ejemplo 3: Encendido Automático de Luces

## Slide 15
La luz debe encenderse en los siguientes casos:
Modo automático: si hay movimiento, no es de día y el sistema está habilitado.
Modo manual: si el interruptor manual está activado y el sistema está habilitado.
Refuerzo de seguridad: si el interruptor manual está activado, no es de día y el sistema está habilitado, la luz debe permanecer encendida aunque no haya movimiento.
CONDICIONES
Ejemplo 3: Encendido Automático de Luces

## Slide 18
En una instalación de alta seguridad, se requiere implementar un sistema automático que active el protocolo de evacuación (E = 1) bajo las siguientes condiciones:
Enunciado del Problema
•
Si hay fuego detectado (F) y simultáneamente no hay luz (~L).
•
Si se detecta fuga de gas (G) y la puerta de emergencia no está bloqueada (~B).
•
O si el botón de emergencia (M) ha sido presionado manualmente.
Instrucciones para el Estudiante
Identifica y define las variables lógicas en una tabla.
Dibuja el circuito lógico utilizando compuertas básicas (AND, OR, NOT).
Simula el circuito en una herramienta como CircuitVerse.
Entrega: Tabla de verdad, mapa de Karnaugh, función mínima y captura del circuito.
Reto 1: Sistema Inteligente de Evacuación

## Slide 19
Símbolo | Variable | Estado Lógico "1" | Estado Lógico "0"
F | Fuego | Hay fuego | No hay fuego
L | Luz | Hay luz | No hay luz
G | Gas detectado | Hay gas | No hay gas
B | Puerta Emergencia | Está bloqueada | Está libre
M | Botón Emergencia | Botón presionado | Botón no activo
E | Evacuación (Salida) | Protocolo Activo | No se activa
Expresión Lógica Resultante
Transformando el texto en álgebra de Boole:
Análisis: Al tener 5 variables de entrada (F, L, G, B, M), la tabla de verdad requerirá filas. La simulación es clave para verificar este diseño.
Definición Formal (Sistema de Evacuación)

## Slide 20
Lógica de Apertura y Alarmas
Reto 2: Control de Acceso a Zona Restringida
En una zona restringida de una institución, se desea diseñar un sistema lógico que controle el acceso a una puerta de seguridad. El sistema debe decidir cuándo abrir la puerta y cuándo activar una alarma.
El sistema tiene dos salidas:
Salida | Significado
Z | Apertura de puerta
A | Activación de alarma
1. La puerta debe abrirse si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
- El empleado presenta una tarjeta válida y su biometría es correcta, siempre que el sistema esté habilitado.
- El jefe de seguridad ingresa un código especial, siempre que el sistema esté habilitado.
Existe una emergencia activa, en cuyo caso la puerta debe abrirse sin restricciones.
2. La alarma debe activarse si alguien intenta acceder sin ninguna autorización válida y no hay emergencia activa.

## Slide 23
Ejercicios Propuestos
Retos adicionales para afianzar el diseño lógico, abstracción de variables y simulación en el trabajo independiente.

## Slide 24
En una banda transportadora, un brazo robótico debe aceptar una caja (C = 1) si cumple ciertas métricas de calidad. La caja se acepta si:
Misión:
Enunciado del Problema
•
El peso es correcto (P) y el tamaño es correcto (T).
•
O bien, el tamaño es correcto (T) y el código de barras es legible (L).
•
O si un supervisor presiona el botón de aceptación manual (M) ante una excepción.
Nota para el estudiante: Analice cómo la variable "T" se repite en dos de las condiciones y cómo esto afectará la simplificación algebraica.
Variable | Significado (Estado = 1)
P | Peso correcto
T | Tamaño correcto
L | Código de barras legible
M | Botón supervisor presionado
C | Salida: Aceptar caja
Hallar la expresión lógica sin simplificar.
Aplicar factor común algebraico.
Simular el circuito minimizado.
Reto 3: Sistema de Control de Calidad Industrial

## Slide 25
Para proteger un cultivo hidropónico, se debe automatizar un extractor de aire (E = 1) basándose en las condiciones ambientales. El extractor se enciende si:
En cualquier otro escenario (por ejemplo, hace calor pero las ventilas están abiertas, permitiendo refrigeración natural), el extractor debe permanecer apagado para ahorrar energía.
Misión:
Enunciado del Problema
•
La temperatura interior es alta (A) y las ventilas del techo están cerradas (~V).
•
O si la humedad relativa es extrema (H) durante el periodo de noche (N).
Variable | Significado (Estado = 1)
A | Temperatura alta
V | Ventilas abiertas
H | Humedad extrema
N | Es de noche
E | Salida: Activar extractor
Construir la tabla de verdad (16 filas).
Dibujar el Mapa de Karnaugh de 4x4.
Diseñar diagrama con compuertas lógicas.
Reto 4: Climatización de Invernadero Inteligente